## Slide 1: Simulacija pozicioniranja autonomnih letjelica u prostoru
Završni rad
Fakultet organizacije i informatike ak. god. 2015./2016.
Mentor: prof. dr. sc. Neven Vrček
Studentica: Paula Kokić
Varaždin, 2016.

## Slide 2: Sadržaj
Uvod - osnovni pojmovi
Hipoteze i ciljevi
Model drona
Algoritam za korekciju
Aplikacija
Simulacija
Zaključak
Literatura

## Slide 3: Uvod – osnovni pojmovi
GPS (eng. Global Positioning System)
  američki sustav koji korisnicima omogućava pozicioniranje, navigaciju i vremenske usluge
  3 segmenta: svemirski, kontrolni, korisnički
  GPS prijemnici ugrađeni u autonomne letjelice
Autonomna letjelica (eng. Unmanned Aerial Vechile – UAV)
  letjelica bez posade (pilota), upravljanje na daljinu, autonomni let
  senzori: kamere, odašiljači, prijemnici
  upotreba: vojne i civilne svrhe

## Slide 4: Uvod – osnovni pojmovi
RF propagacija
  način na koji se radio valovi šire između dvije točke na Zemlji
  izračun udaljenosti između dvije točke:
    R – jačina primljenog signala (dBm)
    T – jačina odašiljanja signala (=17 dBm)
    K – konstanta gubitka propagacije (=-147.55)
    f – frekvencija WiFi signala (=2450 MHz)
    n – eksponent gubitka propagacije (=2)
    r – udaljenost između dva čvora (m)
masovna podrška (eng. crowdsourcing)
  postupak dobivanja potrebnih usluga, ideja ili podataka od neodređene skupine ljudi

## Slide 5: Hipoteze i ciljevi
H1: Koristeći RF propagacijski model može se minimizirati GPS greška u crowd sourced sustavima.
Ciljevi:
  simulirati kreatnje jata dronova u otvorenom prostoru
  koristeći RF propagacijski model izračunati udaljenosti između dronova
  razviti algoritam za minimiziranje GPS pogreške jata dronova
  dobiti precizniju lokaciju svakog pojedinog drona unutar jata

## Slide 6: Model drona
svojstva svakog drona (čvora):
  kretanje u 2D prostoru
  ID, naziv
  lokacija (x,y)
  GPS greška (x,y)
  smjer kretanja
  brzina kretanja
oprema svakog drona (čvora):
  GPS prijemnik
  RF antena (mogućnost slanja/primanja podataka putem WiFi signala)

## Slide 7: Algoritam za korekciju
Ulazni parametri:
  GPS lokacija čvora (x,y)
  GPS pogreška (x,y)
  podaci svih vidljivih dronova promatranog čvora:
    lokacija, pogreška, jačina signala
Izlazni parametri:
  regija – površina na kojoj se može nalaziti čvor kojem se korigira lokacija
Cilj algoritma:
  dobivena regija (izlazni parametar) treba biti manja od počene regije (koju čine podaci o pogrešci iz ulaznog parametra)

## Slide 8: Algoritam za korekciju
Pseudokod algoritma:
  na temelju jačine RF signala napravi listu „vidljivih“ čvorova
A
C
B
D
Vidljivi Dronovi
B (R)
C (R)

## Slide 9: Algoritam za korekciju
Pseudokod algoritma:
  izračunaj vlastitu elipsu pogreške
A
C
B
Vidljivi Dronovi
gY
gX
B (R)
C (R)

## Slide 10: Algoritam za korekciju
Pseudokod algoritma:
  za svaki vidljivi čvor učini sljedeće:
    pomoću očitane jačine signala izračunaj udaljenost do vidljivog čvora
    prihvati podatke o lokaciji vidljivog čvora
A
C
B
Vidljivi Dronovi
r
B (R)
C (R)
B (R, r, x, y, gX, gY)

## Slide 11: Algoritam za korekciju
Pseudokod algoritma:
  za svaki vidljivi čvor učini sljedeće:
    izračunaj širinu i visinu pomoću udaljenosti i greške vidljivog čvora za „malu“ elipsu
    izračunaj širinu i visinu pomoću udaljenosti i greške vidljivog čvora za „veliku“ elipsu
    označi prostor (vijenac) između izračunate „male“ i „velike“ elipse
A
C
B
Vidljivi Dronovi
B (R, r, x, y, gX, gY)
C (R)
r
r
gX
gY
rX = r – gX rY = r – gY
rX = r + gX rY = r + gY
Mala elipsa
Velika elipsa

## Slide 12: Algoritam za korekciju
Pseudokod algoritma:
  izračunaj presjek između vlasite elipse pogreške i svih izračunatih „vijenaca“
C
A
C
B
A' – novi skup koji predstavlja korigiranu pogrešku GPS-a, rezultat algoritma
A – početni skup GPS pogreške, čini ga skup točaka površine elipse pogreške
V1, V2 ,...Vn – skupovi vijenaca izračunati prethodnim korakom, od svih vidljivih čvorova, gdje n predstavlja broj vidljivih čvorova.

## Slide 13: Aplikacija
Struktura sustava

## Slide 14: Aplikacija
Simulacija ulaznih parametara
  Nova lokacija – izračun prema trenutnoj lokaciji, brzini, smjeru
  GPS pogreška – izračun prema lokaciji; „karta” veličine izlazne forme, podijeljena na nekoliko regija s vlastitom definiranom pogreškom
  Jačina signala – izračun pomoći formule za gubitke propagacije na temelju udaljenosti čvorova (lokacije čvorova iz koordinatnog sustava)
Implementacija
  C# (.NET)
  Preuzete biblioteke: NetTopologySuite, GeoAPI

## Slide 15: Aplikacija
Korištenje

## Slide 16: Simulacija
Formula za uspoređivanje rezultata:
  p – konačni rezulat poboljšanja, u %
  Ptren – trenutna površina regije pogreške
  Ppoc – početna površina regije pogreške (površina elipse pogreške), izračunata iz GPS podataka o pogrešci

## Slide 17: Simulacija
Rezultati
Chart: Promjena vrijednosti poboljšanja s obzirom na broj čvorova
| 2 | 4 | 8
Prosječno poboljšanje | 11.55 | 18.87 | 32.34
Najveće poboljšanje | 63.65 | 78.8 | 99.1818
Postotak poboljšanja s vrijednošću 0% | 36.53 | 15.1 | 6.54
Postotak poboljšanja s vrijednošću > 20% | 25.43 | 38.86 | 61.91
Postotak poboljšanja s vrijednošću > 50% | 4.17 | 12.98 | 26.68

## Slide 18: Zaključak
Hipoteza H1: Koristeći RF propagacijski model može se minimizirati GPS greška u crowd sourced sustavima.
  izrada algoritma implementacija u C# simulacija analiza hipoteza je potvrđena
    u najgorem mogućem slučaju (slučaj sa samo dva čvora), algoritam došao do iznosa površine regije pogreške koja je u prosjeku 11,55% manja od površine regije pogreške GPS sustava
Dobar algoritam; prostor za napredak
  optimizacija, druge metode: trilateracija, particle filtering
Mogućnost korištenja u stvarnim sustavima jata bespilotnih letjelica